## Slide 1
ESP32
MOSFET
LEDS
Sens. Luz
Bus Principal - 12 V
5 – 3.3 V
ADC
DO1
PWM
REG BUCK
5 V
DHT11
Serie
DO2
MOSFET
Resistencias 1
10 W
MOSFET
Resistencias 2
9 W
DO3
Display
Nokia
5K
SPI
4
220
DO4
5V
+
-
ACEPTAR
CANCELAR
1K
1K
1K
1K

## Slide 2
Reloj Interno
Administrador Luz
Luz
Horario
Sensor luz
Termómetro
Administrador Temperatura
Célula Peltier
Aviso baja Temperatura
Medidor Humedad
Administrador Humedad
Aviso Riego

## Slide 3: LCD DE NOKIA
https://microcontrollerslab.com/nokia-5110-lcd-esp32-tutorial/
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(18,23,4,15,2);
Serial.begin(115200);
display.begin()
display.setContrast(50);
display.clearDisplay();
#DIBUJOS / TEXTO
display.display();
display.drawRect(20, 20, 50, 20, BLACK);
display.fillRect(20, 20, 50, 20, BLACK);
display.drawRoundRect(20, 20, 50, 20, 10, BLACK);
display.fillRoundRect(20, 20, 50, 20, 10, BLACK);
display.drawCircle(40, 20, 20, BLACK);
display.fillCircle(40, 20, 20, BLACK);
display.drawTriangle(40, 20, 20, 30, 50, 30, BLACK);
display.fillTriangle(40, 20, 20, 30, 50, 30, BLACK);
display.drawBitmap(0, 0, bitmap_image_en_array, 84, 48, 1);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(10,10); display.println(“¡Hola!”);
display.display();
NOTA: la luz de fondo se conecta a masa a través de una resistencia.
Para conmutarla -> a GPIO. Conmuto entre entrada/salida_a_1

## Slide 4
Bucle principal de control
Revisar Temperatura
Ence./Apag. Resistencia 1
Ence./Apag. Resistencia 2
Leer sensor DTH22
Menú (Bloqueante)
Tecla pulsada
Hay que configurar modo de funcionamiento:
Luz + Calor / Sólo Calor
Acepar pulsado
Cancelar
2 s
Mostrar hora, temp y luz 5 s
Luz + Calor
Tecla +
Sólo Calor
Tecla -
Aceptar
Apagar pantalla

## Slide 5
Introducir Fecha
Bucle principal de control
Revisar hora
Leer sensor Luz
Bloquear Resistencia 2
Revisar Temperatura
Ence./Apag. Luz
Revisar si está la luz dada
Ence./Apag. Resistencia 1
Ence./Apag. Resistencia 2
Leer sensor DTH22
Revisar Humedad
Sacar aviso por pantalla
Menú (Bloqueante)
Tecla pulsada
Hay que configurar modo de funcionamiento:
Luz + Calor / Sólo Calor
Acepar pulsado
Cancelar
2 s
Mostrar hora, temp y luz 5 s
Luz + Calor
Tecla +
Sólo Calor
Tecla -
Aceptar
Apagar pantalla

## Slide 7
Control
Init()
Ejecutar
ActivarControlLuz(bool)
Control_Temp
Init()
Ejecutar
BloqueoResistencia(bool)
Control_Luz
Init(*Resistencia )
Ejecutar
UI
Botonera
EncenderLED(bool)
Enum Tecla_t TeclaPulsada
CORE 0
CORE 1
LCD
Resistencia
Bloqueo (bool)
Encender(bool)
SetPin(int)
2
1